# ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# 29 декабря 2010 г. № 180/42

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

и Министерства торговли

Республики Беларусь

29.12.2010 N 180/42

# МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОКАЗАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БЫТОВЫХ УСЛУГ

## РАЗДЕЛ I

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### ГЛАВА 1

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 1. Настоящие Межотраслевые правила (далее – Правила) устанавливают требования по охране труда при оказании отдельных видов бытовых услуг.

### 2. Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих Правилах, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих в организациях, предоставляющих бытовые услуги химической чистки, крашения, прачечных, парикмахерских (далее, если не установлено иное, – организации), и распространяются на всех работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

### 3. В организациях, кроме требований настоящих Правил, должны соблюдаться требования:

### Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года "Об охране труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453);

### Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15304);

### Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87, 8/9818);

### Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. № 93;

### других нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, в том числе технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации (далее, если не установлено иное, – нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты).

### 4. На основе настоящих Правил, других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, с учетом конкретных условий труда работодателем принимаются или приводятся в соответствие с ними инструкции по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг).

### Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с Инструкцией о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 29, 8/20258).

### Работодатели, не наделенные правом принятия локальных нормативных правовых актов, руководствуются соответствующими типовыми инструкциями по охране труда.

### 5. При отсутствии в настоящих Правилах, других нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, требований, обеспечивающих безопасные условия труда, работодатель принимает необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности.

### 6. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

### ГЛАВА 2

### ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### 7. Управление охраной труда в организациях осуществляют их руководители, в структурных подразделениях организаций – руководители структурных подразделений.

### 8. Руководители организаций устанавливают обязанности и полномочия в области охраны труда структурных подразделений и работающих.

### 9. Обязанности по охране труда руководителей и специалистов организаций должны быть определены в их должностных инструкциях на основании возложенных на них функций и полномочий.

### 10. В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда работающих в организациях разрабатываются и реализуются планы мероприятий по охране труда в соответствии с Положением о планировании и разработке мероприятий по охране труда, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 113, 8/4357).

### 11. Обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные медицинские осмотры лиц, поступающих на работу, а также работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, для выполнения которых в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 18, 8/23220).

### 12. Подготовка (обучение), переподготовка, стажировка, инструктаж, повышение квалификации и проверка знаний по вопросам охраны труда работающих проводятся в соответствии с требованиями Инструкции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 "О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).

### 13. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний проводятся в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 января 2004 г. № 5/3 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 24, 8/10530).

### 14. Контроль за состоянием охраны труда в организациях осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 7, 8/10400).

### 15. В организациях должны быть разработаны паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда в соответствии с Инструкцией по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 февраля 2004 г. № 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 36, 8/10592).

### 16. Гигиенические критерии оценки производственных факторов среды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигиеническая классификация условий труда устанавливаются в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 13-2-2007 "Гигиеническая классификация условий труда", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176.

### 17. Работающие обязаны немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

### ГЛАВА 3

### ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ (ПОМЕЩЕНИЯМ)

### 18. Содержание и эксплуатация зданий (помещений) организаций должны соответствовать Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий", утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 98.

### 19. В процессе эксплуатации зданий (помещений) организаций необходимо соблюдать требования технического кодекса установившейся практики "Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения" (ТКП 45-1.04-14-2005 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 октября 2005 г. № 262 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве", технического кодекса установившейся практики "Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования" (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве", других технических нормативных правовых актов.

### 20. В процессе эксплуатации организаций не допускаются переоборудование и перепланировка помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций помещений, нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в них оборудования и другого.

### 21. Складские помещения организаций должны быть оборудованы вентиляцией и освещением в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

### 22. На объектах бытового обслуживания населения запрещается курение (потребление) табачных изделий, за исключением мест, специально предназначенных и соответствующих требованиям постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 апреля 2003 г. № 23/21 "О требованиях к специально предназначенным местам для курения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 56, 8/9493).

### ГЛАВА 4

### ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 23. Эксплуатация теплоиспользующих установок и тепловых сетей зданий организаций должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 31 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 109, 8/10012), других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

### 24. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях организаций должны обеспечивать параметры микроклимата воздушной среды в соответствии с санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" № 9-80-98, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12 "О введении в действие санитарных правил и норм".

### 25. Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей организаций осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2002 г. № 11/55 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 60, 8/8110), другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

### 26. Естественное и искусственное освещение помещений организаций, рабочих мест должно отвечать требованиям технических нормативных правовых актов и обеспечивать их достаточной освещенностью для безопасного выполнения работ.

### 27. Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок в организациях (наличие и целостность стекол, решеток и сеток и другого) устанавливает лицо, ответственное за электрохозяйство, с учетом конкретных условий и требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

### ГЛАВА 5

### ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

### 28. Эксплуатация электрооборудования в организациях должна производиться в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 205/59 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 123, 8/20849), техническим кодексом установившейся практики "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16 "Об утверждении и введении в действие технического кодекса установившейся практики" (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

### 29. Работающие должны быть осведомлены о возможности поражения электрическим током, мерах безопасности и мерах по оказанию первой помощи попавшему под напряжение.

### 30. К оперативному обслуживанию и осмотру электроустановок допускаются лица, имеющие соответствующую профессию (должность), прошедшие в установленном порядке подготовку (обучение), переподготовку по соответствующей профессии (должности), стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда с присвоением группы по электробезопасности (II – V) (далее – электротехнический персонал).

### 31. Электротехническому персоналу с группой по электробезопасности ниже III запрещается единоличное проведение работ, связанных с доступом к токоведущим частям электроустановок.

### ГЛАВА 6

### ОПАСНЫЕ И (ИЛИ) ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

### 32. В прачечных, организациях, предоставляющих бытовые услуги химической чистки, крашения, на работающих могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы:

### движущиеся транспортные средства и механизмы (конвейерные транспортные средства, напольный безрельсовый транспорт и так далее);

### подвижные части машин и оборудования для прачечных и организаций, предоставляющих бытовые услуги химической чистки (далее, если не установлено иное, – оборудование), красильных аппаратов;

### повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования, красильных аппаратов;

### повышенная температура обрабатываемого изделия при работе на гладильной машине, гладильном прессе, красильном аппарате и другом оборудовании;

### повышенный уровень шума на рабочем месте при эксплуатации центрифуги;

### повышенная влажность воздуха на рабочих местах при влажно-тепловой обработке изделий;

### повышенное значение напряжения в электрической цепи;

### повышенный уровень статического электричества в воздуховодах вентиляционных систем;

### недостаточная освещенность рабочей зоны;

### пары и аэрозоли кислот, щелочей, растворителей, пятновыводящих средств и другой химической продукции;

### физические перегрузки работающих при выполнении работ стоя, перемещении тяжестей вручную;

### нервно-психические перегрузки при работе с потребителями услуг.

### 33. В парикмахерских на работающих могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

### повышенное значение напряжения в электрической цепи;

### острые кромки режущего инструмента;

### воздействие горячих жидкостей;

### длительные статические физические перегрузки (вынужденная рабочая поза "сидя", "стоя");

### химические вещества в воздухе рабочей зоны (красители волос, лак, моющие средства, средства дезинфекции и другие);

### электромагнитные поля, статическое электричество и ультрафиолетовое излучение (при работе в соляриях (студиях загара);

### нервно-психические перегрузки при работе с потребителями услуг.

### 34. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещений организаций не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций, установленных Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240.

### 35. Контроль за уровнем шума на рабочих местах проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" 2.2.4./2.1.8.10-32-2002, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158.

### 36. Контроль за уровнем вибрации на рабочих местах проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий" 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159.

### ГЛАВА 7

### ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

### 37. Для лиц, участвующих в технологических процессах исполнения услуг стирки, химической чистки, крашения, парикмахерскими (далее, если не установлено иное, – технологические процессы), оборудуются удобные и безопасные рабочие места.

### 38. Конструкция, оснащение и организация рабочих мест должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, регламентирующих эргономические требования к рабочим местам.

### 39. Рабочие места должны содержаться в чистоте и порядке. Не допускается хранение на рабочих местах посторонних предметов, отходов производства.

### 40. Рабочие места должны быть оборудованы шкафами, стеллажами, этажерками для размещения на них инструмента, парфюмерно-косметической продукции и другого.

### 41. Планировка рабочих мест в организациях должна предусматривать возможность безопасной эвакуации работающих в случае чрезвычайной ситуации.

### ГЛАВА 8

### ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

### 42. В целях исключения непосредственного контакта работающих с кислотами, растворителями, пятновыводящими средствами, другой химической продукцией, которые могут оказать на них вредное воздействие (далее, если не установлено иное, – химическая продукция), следует применять индивидуальные средства защиты.

### 43. Работающие по трудовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390), Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам бытового обслуживания, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 162 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 7, 8/10401), другими нормативными правовыми актами.

### 44. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с данными договорами.

### 45. Применяемые средства индивидуальной защиты должны обеспечивать защиту работающих от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

### 46. В организациях должны быть обеспечены надлежащее хранение и уход за средствами индивидуальной защиты.

### 47. Смывающие и обезвреживающие средства выдаются работающим по трудовым договорам согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 "О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 8/20379).

### 48. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с данными договорами.

### ГЛАВА 9

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

### 49. Химическая продукция, применяемая в технологических процессах, должна иметь паспорт безопасности химической продукции (далее – паспорт безопасности), отвечающий требованиям межгосударственного стандарта Республики Беларусь ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования", введенного в действие с 1 августа 2009 г. в качестве государственного стандарта Республики Беларусь постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. № 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".

### 50. Требования по охране труда при работе с химической продукцией должны быть изложены в инструкциях по охране труда.

### 51. При хранении химической продукции необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также требования, изложенные в паспорте безопасности, и принимать меры, исключающие воздействие химической продукции на работающих и других лиц.

### ГЛАВА 10

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

### 52. Технологические процессы необходимо осуществлять в соответствии с техническими документами на услуги стирки, химической чистки, крашения, парикмахерскими (технические условия, технологические регламенты (карты), технические описания и так далее).

### 53. Организация технологических процессов должна обеспечивать их безопасность и быть направлена на предупреждение аварий в организациях и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

### 54. Отражение и оформление требований безопасности в технических документах на услуги стирки, химической чистки, крашения, парикмахерскими должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.

### 55. Для предотвращения образования и попадания в воздух помещений вредных веществ необходимо:

### соблюдать технологические процессы;

### осуществлять проверку герметичности оборудования, технологических трубопроводов (далее – трубопроводы);

### соблюдать правила хранения химической продукции;

### обеспечивать бесперебойную и эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции;

### систематически проветривать помещения, в которых технологические процессы сопровождаются выделением вредных веществ;

### осуществлять контроль за содержанием вредных веществ в воздухе помещений.

### 56. Для снижения физической нагрузки работающих при подъеме и перемещении тяжестей необходимо соблюдать требования постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 134 "Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22875) и постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133 "Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22874).

## РАЗДЕЛ II

## ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ ПРАЧЕЧНЫМИ, ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ

### ГЛАВА 11

### ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ СТИРКИ, ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, КРАСИЛЬНЫХ АППАРАТОВ

### 57. Разработка, организация и проведение технологических процессов исполнения услуг химической чистки и крашения должны осуществляться в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 151-2001 "Бытовые услуги населению. Химическая чистка. Общие технические требования", утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 46 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов", государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 150-2002 "Бытовые услуги населению. Изделия перекрашенные. Общие технические условия", утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 22 августа 2002 г. № 36 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов и руководящих документов Республики Беларусь", другими техническими нормативными правовыми актами.

### 58. Отходы от химической чистки, крашения должны быть утилизированы в порядке, установленном законодательством.

### 59. Монтаж оборудования, красильных аппаратов должен выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в установленном порядке, и требованиями эксплуатационных документов.

### 60. При эксплуатации оборудования должны выполняться требования межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) "Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности", введенного в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 1996 г. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства образования и науки Республики Беларусь от 30 декабря 1994 г. № 15 "Об утверждении, введении в действие, изменении, продлении сроков действия и исключении из числа действующих стандартов, руководящих документов и общегосударственных классификаторов Республики Беларусь", других технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную их эксплуатацию.

### 61. При эксплуатации красильных аппаратов должны соблюдаться требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих их безопасную эксплуатацию.

### 62. Эксплуатация конвейерных транспортных средств должна осуществляться в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 54 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 8/16366).

### 63. Трубопроводы пара и горячей воды должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 января 2007 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 84, 8/15906), других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

### 64. Эксплуатация трубопроводов осуществляется в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 марта 2007 г. № 20 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 107, 8/16225).

### 65. При эксплуатации оборудования, красильного аппарата, работающих под давлением, должны соблюдаться требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868).

### 66. Оборудование, красильные аппараты должны обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае самостоятельного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами.

### 67. Работодатель обязан обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, красильных аппаратов.

### 68. Стиральная, сушильная, сушильно-гладильная машина, гладильный пресс, центрифуга должны быть снабжены исправными механической и электрической блокировками, препятствующими пуску электродвигателя при открытых люках или ограждениях в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, исправность которых должна проверяться работающими перед началом каждой смены.

### 69. На всех дверцах, крышках шкафов и пультов управления, а также кожухах, защищающих клемные блоки и места подвода электроэнергии оборудования, должны быть нанесены предупреждающие знаки электрического напряжения в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

### 70. Замер величины сопротивления заземляющего устройства должен производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей не реже одного раза в 6 месяцев.

### 71. Техническое обслуживание оборудования и красильного аппарата проводится в соответствии с эксплуатационными документами.

### 72. К эксплуатации оборудования допускаются работающие, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (должности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда.

### 73. Во время работы оборудования, красильных аппаратов запрещается:

### производить осмотр и смазку трущихся деталей;

### снимать, надевать, направлять приводные ремни;

### подтягивать сальниковые уплотнения, фланцы и прочее на оборудовании и трубопроводах, находящихся под давлением;

### повышать давление воды и пара, поступающих к оборудованию, выше нормы, указанной в паспорте;

### снимать кожухи и ограждения;

### производить наладку, регулировку и какие-либо ремонтные работы;

### касаться руками движущихся частей оборудования.

### ГЛАВА 12

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СТИРАЛЬНЫХ И СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫХ МАШИНАХ

### 74. После загрузки стиральных и стирально-отжимных машин (далее – стиральная машина) бельем (в растрясенном виде, не превышающем паспортной загрузочной массы) необходимо тщательно закрыть крышку загрузочного люка.

### 75. Пуск пара в стиральную машину следует производить постепенно.

### 76. Загрузка стиральных материалов разрешается только через специальный люк вручную или через систему розлива материалов техническим способом. Перед пуском стиральной машины в работу крышки внутреннего и наружного барабанов должны быть закрыты и заперты.

### ГЛАВА 13

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ЦЕНТРИФУГЕ

### 77. До начала работы центрифуги следует убедиться в полной ее исправности и защитного заземления. Работать на неисправной центрифуге запрещается.

### 78. При загрузке центрифуги обрабатываемым материалом необходимо соблюдать следующие требования:

### обрабатываемые материалы укладывать в корзину центрифуги (далее – корзина) равномерными слоями по всей окружности;

### загрузку производить до уровня верхней части корзины;

### уложенные материалы закрыть плотной тканью или предохранительной сеткой, края которой "подбить" под горловину корзины.

### 79. Если вследствие неравномерной загрузки получается чрезмерная раскачка ("биение"), то центрифуга должна быть немедленно остановлена, а обрабатываемые материалы уложены заново.

### 80. Приостанавливать и замедлять вращение корзины руками или какими-либо предметами запрещается.

### ГЛАВА 14

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЙ И ВЫВЕДЕНИИ ПЯТЕН, РАБОТЕ НА МАШИНАХ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

### 81. При зачистке изделий и выведении пятен необходимо:

### растворы химических веществ содержать в полиэтиленовых емкостях, имеющих специальные устройства – капельницы;

### смазывать руки перед началом работы защитным кремом, предохраняющим кожу рук от воздействия химических веществ;

### соблюдать особую осторожность при работе с кислотами, а также препаратами для выведения ржавчины. При выведении пятен кислотами, а также препаратами для выведения ржавчины необходимо пользоваться ватными тампонами на деревянной палочке;

### использовать специальный стол, оборудованный местным вытяжным устройством и имеющий уклон для стока жидкости и отверстие для емкости с растворами химических веществ.

### 82. Применять сжатый воздух для обдувки рабочих мест и специальной одежды запрещается.

### 83. Выгрузка изделий из внутреннего барабана машины для химической чистки должна производиться при полной ее остановке и включенной вентиляции.

### 84. Чистку дистиллятора и фильтра машины химической чистки работающие должны производить в резиновых перчатках и фильтрующих противогазах.

### 85. Очистка воздушного фильтра машины химической чистки должна производиться при включенном вентиляторе.

### 86. Очистка ловушки машины химической чистки производится при выключенном насосе.

### 87. Пуск машины химической чистки при наличии неисправностей рабочих узлов и приточно-вытяжной вентиляции запрещается.

### 88. Масса изделий для загрузки в машину химической чистки должна устанавливаться путем взвешивания и не должна превышать загрузочную массу машины химической чистки.

### 89. По окончании работы машину химической чистки следует отключить от всех источников питания (электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха).

### ГЛАВА 15

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СУШИЛЬНЫХ МАШИНАХ, СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

### 90. Работа сушильной машины при давлении пара, превышающем величину, указанную в паспорте сушильной машины, запрещается.

### 91. Перед выгрузкой из сушильной машины обрабатываемые материалы должны быть остужены путем отключения поступающего из калорифера воздуха и открытия люка для поступления воздуха.

### 92. Входить в сушильную камеру во время ее работы запрещается. При необходимости входить в сушильную камеру разрешается только после полного проветривания камеры.

### 93. Ремонт паронагревательных приборов или стенок кулис, удаление очесов от обрабатываемых материалов производятся при полной остановке и холодном состоянии сушильной камеры.

### ГЛАВА 16

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ГЛАДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

### 94. В нерабочем положении верхняя плита гладильного пресса должна фиксироваться на расстоянии, исключающем возможность ожога рук работающего при укладке обрабатываемых материалов на столе пресса.

### 95. Отключение гладильного пресса и возврат верхней гладильной плиты в нерабочее положение должны осуществляться при нажиме на одну из кнопок управления.

### 96. Замена покрытия на гладильных прессах должна проводиться при полностью выключенном гладильном прессе (отключена электроэнергия, перекрыты вентили пара и сжатого воздуха) и холодном состоянии.

### 97. При нанесении и удалении с горячей поверхности электрического утюга (далее – утюг) воска или стеарина гладильный пресс должен быть полностью отключен.

### 98. При работе на гладильных прессах запрещается определять пальцами температуру нагретых поверхностей машины, класть обрабатываемые материалы на машину и на ее ограждение.

### 99. Работать на вакуумном катке с неисправным приспособлением, препятствующим сбеганию в сторону транспортерных полотен, запрещается.

### 100. Без остановки гладильных катков запрещается:

### наматывать на прижимные валки сукна и закатники;

### исправлять ход транспортерной ленты;

### снимать и надевать приводные ремни;

### смазывать и чистить машину;

### осматривать, регулировать или налаживать гладильный каток;

### ремонтировать ограждения и другие части;

### поправлять перекосившиеся материалы (вещи), вытаскивать намотавшийся на вал (каток) обрабатываемый материал.

### 101. Менять изоляцию и покрытие прижимных валков разрешается при полной остановке гладильного катка и в холодном состоянии.

### 102. При работе на гладильном катке запрещается определять пальцами рук температуру нагретых поверхностей, раньше времени пытаться снимать обрабатываемые материалы (они должны сами выйти из машины).

### 103. По окончании работы на катке с паровым обогревом следует поднять прижимные валки и размотать с них покрытие, полностью обесточить его, перекрыть вентили на паропроводе и конденсационном горшке.

### 104. Во время пуска пара в процессе отпарки на паровоздушном манекене запрещается расправлять обрабатываемые материалы руками и приближать лицо к паровоздушному манекену.

### 105. Во время пользования утюгом при обработке материалов на гладильно-отпарочном столе подавать пар на поверхность стола запрещается.

### 106. Перед началом работы с утюгом следует проверить надежность изоляции подводящих проводов, исправность утюга.

### 107. Во время работы не допускается падение утюга, перекручивание провода, образование на нем петель и узлов. Токоподводящие провода должны быть сухими.

### 108. Во время работы запрещается:

### ставить (даже холодный) утюг на электрические провода;

### охлаждать утюг водой;

### оставлять без присмотра подключенный к электросети утюг.

### 109. По окончании работы утюг должен быть отключен от электросети и поставлен на металлическую подставку с теплоизоляционным покрытием.

### 110. При работе на гладильных столах, оборудованных утюгами в помещениях с электропроводящими полами (цементными, плиточными и другими), следует применять изолирующие настилы и подставки, а также диэлектрические дорожки и коврики.

### ГЛАВА 17

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КРАШЕНИИ

### 111. Перед включением красильного аппарата необходимо проверить запорные, стопорные и крепежные устройства.

### 112. При крашении во избежание травмирования работающих необходимо внимательно следить за процессом крашения, за уровнем воды, температуры и давления в красильном аппарате.

### 113. Поднимать крышку красильного аппарата до окончания технологического процесса крашения и при неотключенном центробежном насосе не допускается.

### 114. По окончании работы все вентили красильного аппарата следует закрыть, отключить от электросети на главном электрораспределительном щите. Перекрыть водяной и паровой вентили. Красильный аппарат можно открывать при отсутствии давления и при температуре ниже 80 °C.

### 115. Вводить в ванну серную кислоту следует тонкой струйкой по стенке емкости, наполненной холодной водой.

### 116. Переливать кислоту из бутыли в мелкую посуду необходимо в средствах индивидуальной защиты.

## РАЗДЕЛ III

## ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ

### ГЛАВА 18

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 117. При организации и проведении работ по предоставлению бытовых услуг парикмахерскими должны соблюдаться требования Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 17, других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

### 118. При использовании парфюмерно-косметической продукции (кремы, одеколоны, мази и другое) должны соблюдаться требования технических нормативных правовых актов, регламентирующих требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции.

### 119. Парфюмерно-косметическая продукция должна иметь документы, подтверждающие их безопасность.

### 120. При выполнении химической завивки, окраске волос, применении дезинфицирующих средств, приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструмента следует использовать средства для защиты рук (резиновые перчатки).

### ГЛАВА 19

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ

### 121. Щипцы для волос, фен электрический, машинка электрическая для стрижки со сменными насадками (далее – электромашинка) и другой инструмент должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными документами.

### 122. Держать во рту невидимки, шпильки, зажимы для волос, расчески во время выполнения работ запрещается.

### 123. Ножницы необходимо хранить в чехле, переносить и передавать их другому работающему в закрытом виде кольцами вперед.

### 124. Стричь электромашинкой мокрые волосы запрещается.

### 125. Работы по окраске и химической завивке следует проводить только при включенной вытяжной вентиляции.

### 126. Жидкости для снятия лака и лаки следует держать в плотно закрытых сосудах.

### 127. Устройство, оборудование и содержание соляриев (студий загара) должны соответствовать Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию соляриев (студий загара)", утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 175, другим нормативным правовым актам, в том числе техническим нормативным правовым актам.