Примерная инструкция

по охране труда для дежурного аттракционов

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Примерная инструкция по охране труда для дежурного аттракционов (далее – Инструкция) устанавливает требования безопасности труда для работающих, выполняющих работы по эксплуатации аттракционов.

2. К работе по эксплуатации аттракционов допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – дежурный аттракционов).

3. Дежурный аттракционов должен проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в квартал.

4. Дежурный аттракционов должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

5. Дежурный аттракционов обязан:

• соблюдать правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах;

• правильно применять необходимые спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы (см. приложение 1);

• выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

• знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

• знать место расположения аптечки первой медицинской помощи и уметь применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

• немедленно сообщать непосредственному руководителю, иному должностному лицу о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве;

•  оказывать содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

• знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления обслуживаемых аттракционов;

• не эксплуатировать аттракционы при обнаружении неисправностей;

• выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

• соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу в специально оборудованных местах.

6. Опасными и (или) вредными производственными факторами при эксплуатации аттракциона являются:

• движущиеся машины и механизмы;

• подвижные части аттракционов;

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

• повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

• повышенная подвижность воздуха;

• недостаточная освещенность рабочей зоны;

• возможность падения работника с высоты и (или) падения предметов с высоты на работника;

• повышенный уровень шума на рабочем месте;

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

• нервно-психические перегрузки (неадекватное поведение посетителей).

7. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам культуры, телевидения и радиовещания дежурному аттракционов выдаются средства индивидуальной защиты согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

8. Эксплуатация аттракционов (кроме павильонных) при неблагоприятных климатических факторах внешней среды (дождь, снег, гроза, туман и тому подобное) не допускается. Условия, при которых не допускается эксплуатация аттракциона (диапазоны номинальных значений температуры воздуха, скорость ветра), указываются в эксплуатационной документации организации-изготовителя на аттракционы конкретного типа.

9. Дежурный аттракционов должен оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

10. В случае проведения профилактических и ремонтных работ или возникновения аварийных и других ситуаций дежурный аттракционов обязан вывешивать плакаты с предупредительными надписями: «Не включать! Работают люди», «Аттракцион не работает».

11. Аттракционы, управляемые дистанционно из кабины дежурного аттракционов (пульта управления), должны оснащаться звуковой сигнализацией, включаемой перед пуском аттракциона.

12. За невыполнение требований настоящей Инструкции дежурный аттракционов несет ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Перед началом работы дежурный аттракционов должен:

• надеть соответствующие средства индивидуальной защиты;

• осмотреть площадку аттракциона и убрать все посторонние предметы;

• привести в порядок рабочее место и подходы к нему;

• проверить исправность ограждения аттракционной площадки. Крепление секций ограждения должно исключать возможность разборки и снятия их без специального инструмента.

14. Проверить наличие соответствующей отметки на эксплуатацию аттракциона в журнале учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона согласно приложению 2 (на каждый аттракцион заводится отдельный журнал).

15. Визуально проверить состояние аттракционов, надежность креплений, стяжек, при необходимости освободить от фиксации подвижные элементы аттракционов. Осмотреть и привести в порядок сиденья, другие приспособления.

16. Установить защитный зонт или навес, сиденье и урну для мусора на рабочем месте. Рабочее место дежурного аттракционов должно быть оборудовано устройствами (кабинами с обогревом в холодный период года, зонтами, навесами, в том числе если они не предусмотрены конструкцией аттракциона).

17. Проверить укомплектованность аттракциона первичными средствами пожаротушения, аптечкой первой медицинской помощи с набором необходимых медикаментов, плакатами с предупредительными надписями: «Аттракцион не работает», «Не включать! Работают люди», «Технический перерыв».

18. У входа на посадочную площадку вывесить для посетителей правила пользования аттракционом.

19. Открыть пульт управления, проверить состояние и исправность пульта и органов управления. Включить электропитание на вводном устройстве.

20. Осуществить пробный цикл работы в режиме эксплуатации аттракциона без посетителей (вхолостую).

21. Эксплуатация аттракциона не допускается при:

• неисправности органов управления, сигнализации, тормозов, блокировок, элементов посадочных площадок, сидений, устройств и элементов пассивной и активной безопасности;

• наличии нарушений, трещин в элементах конструкций;

• потере устойчивости, отклонении самого аттракциона или отдельных его элементов от положений, предусмотренных в эксплуатационной документации;

• изменении технических характеристик в процессе работы (изменение скорости и характера движения) и несоответствии их требованиям технической документации;

• истекшем сроке эксплуатации и отсутствии технического освидетельствования;

• неблагоприятных климатических факторах внешней среды (дождь, ветер и тому подобное);

• отсутствии правил пользования аттракционом;

• отсутствии первичных средств пожаротушения и аптечки первой медицинской помощи;

• нарушении посетителями правил пользования аттракционом;

• недостаточной освещенности и загромождении рабочих мест и подходов к ним.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

22. Во время работы дежурный аттракционов должен поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

23. Дежурный аттракционов должен осуществлять посадку и высадку посетителей с выполнением следующих требований:

• посадка (высадка) посетителей должна осуществляться с посадочной площадки при полностью остановленном аттракционе;

• в аттракционах с непрерывными циклами движения без остановки следует строго придерживаться указаний организации-изготовителя;

• размещение посетителей на аттракционах, имеющих тормозную систему, производится при застопоренных (зафиксированных) тормозах;

• посадка и высадка на каруселях, имеющих сегментную посадочную площадку, должны осуществляться через одно сиденье (кабину) при циклических остановках аттракциона;

• посадку посетителей на каруселях при неполной загрузке необходимо производить в порядке, обеспечивающем распределение на зонт (платформу) нагрузки, приближающейся к симметричной;

• посадка и высадка посетителей на аттракционах с электроприводом производятся при снятом напряжении.

24. Механизированные аттракционы, движущиеся сиденья или посадочные места которых представляют опасность травмирования во время работы аттракциона, должны иметь ограждение зоны движения по всему периметру на расстоянии от аттракциона не менее 1 м, высотой не менее 1 м. Не допускается нахождение посетителей и обслуживающего персонала внутри ограждения во время работы аттракциона.

25. Щиты декоративного оформления, закрывающие узлы вращения аттракционов, допускается снимать только при остановленном и обесточенном аттракционе.

26. Во время движения аттракциона дежурному аттракционов запрещается входить в зону катания,  прикасаться к вращающимся или перемещающимся частям аттракциона до их полной остановки.

27. Не допускается превышать установленное время сеанса эксплуатации аттракциона с посетителями. Число посетителей не должно превышать число посадочных мест.

28. На аттракционах для детей следует обеспечить правильную посадку детей и применение ими элементов безопасности (пристегнуть ремни, держаться за подлокотники). Дежурный аттракционов должен собственноручно фиксировать ремни безопасности.

29. При неполной загрузке аттракциона детей размещать равномерно (симметрично). Посадка взрослых на детские аттракционы не допускается.

30. Включать аттракцион только после посадки посетителей, предварительно убедившись в отсутствии посторонних лиц и обслуживающего персонала в зоне катания.

31. При эксплуатации аттракциона дежурный аттракционов должен находиться у пульта управления.

32. Требовать от посетителей выполнения установленных правил безопасности: кататься с застегнутыми ремнями безопасности, не раскачивать подвеску с сиденьями, держаться руками за подлокотники и тому подобное.

33. Не допускается нахождение дежурного аттракционов на линии огня во время ведения стрельбы или бросания предметов (колец, мячей и тому подобного) посетителями по мишеням.

34. Прекратить эксплуатацию аттракциона:

• при нарушении правил безопасности со стороны посетителей;

• при появлении в механической и электрической частях аттракциона стука, вибрации, при изменении скорости и характера движения, изменении характера шума, искрении и тому подобном.

35. Не допускать на аттракционы лиц:

• возраст которых младше минимального, установленного для допускающихся на данный аттракцион;

• с предметами, которые могут выпасть при катании и травмировать работающих и окружающих людей;

• с громоздкими предметами (вещами) и животными.

36. Не покидать рабочее место во время работы аттракциона, наблюдать за работой аттракциона и поведением посетителей.

37. При вынужденном уходе с рабочего места даже на короткое время остановить аттракцион, вывести посетителей из зоны катания, отключить электропитание, закрыть пульт управления на замок, закрыть дверь ограждения и вывесить табличку «Аттракцион не работает» («Технический перерыв»).

38. При обнаружении нарушений в работе аттракциона аттракцион остановить и не эксплуатировать до осмотра его работниками технической службы и получения письменного разрешения на дальнейшую работу (отметки в журнале учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона).

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

39. По окончании работы дежурный аттракционов обязан:

• отключить аттракцион от электросети;

• закрыть пульт управления и вводное устройство на замок;

• произвести фиксацию подвижных частей аттракциона;

• привести в порядок рабочее место;

• произвести регистрацию технических отказов и неисправностей в журнале учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона и сообщить о них лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию аттракционов;

• сдать аттракцион под охрану.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

40. В аварийных (экстремальных) ситуациях необходимо:

• остановить аттракцион, высадить или вывести посетителей и перевести их в безопасное место;

• в случае необходимости отключить электропитание;

• на вводном устройстве вывесить табличку «Не включать»;

• при пожаре вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

41. При несчастном случае необходимо:

• быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

42. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом). Не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Доврачебную помощь оказывать сразу после прекращения воздействия электрического тока. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача. Одновременно с этим применяется нашатырный спирт, растирание и согревание.

43. После оказания первой помощи пострадавший должен быть отправлен в ближайшую организацию здравоохранения. При подозрении повреждения позвоночника пострадавшего нужно транспортировать только в положении лежа на жестком основании.

44. После аварии и (или) пожара не приступать к эксплуатации аттракциона до осмотра его работниками технической службы, устранения неисправностей и получения письменного разрешения на дальнейшую работу (отметки в журнале учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона).

Приложение 1

к Примерной инструкции

по охране труда для дежурного

аттракционов

Из ТИПОВЫх отраслевых НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ работникам культуры, телевидения и радиовещания

Приложение 2

к Примерной инструкции

по охране труда для дежурного

аттракционов

Форма

ЖУРНАЛ

учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона

Примечания:

1. На титульном листе (обложке) журнала записывается наименование организации, наименование участка (бригады), наименование журнала, наименование аттракциона и его заводской номер, дата начала ведения (заполнения) журнала.

2. Последующие страницы журнала допускается оформлять с цифровым обозначением граф (без указания их наименований).