Примерная инструкция

по охране труда для машиниста лебедки электрической

Общие требования безопасности

1. Лебедка с электрическим приводом является грузоподъемным механизмом, и ее эксплуатация должна производиться согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

2. К работе с электрическими лебедками допускаются рабочие основных профессий в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по программе стропальщика. Машинист лебедки должен иметь группу по электробезопасности II.

3. Инструктаж на рабочем месте и проверка усвоения навыков по управлению лебедкой и зацепке грузов производятся непосредственным руководителем до начала работы.

4. Лица, обслуживающие лебедки с электрическим приводом, а также производящие строповку и зацепку грузов, должны проходить повторную проверку знаний не реже одного раза в год. Повторная проверка знаний проводится в объеме производственных инструкций по охране труда. Результаты проверки знаний оформляются протоколом и заносятся в специальный журнал.

5. Основной потенциальной опасностью при эксплуатации лебедки с электрическим приводом является падение поднимаемых грузов, обрыв каната или грузозахватного устройства, а также поражение электрическим током. Это может произойти вследствие перегруза лебедки и применяемых приспособлений, их технической неисправности или применения опасных приемов работы.

6. Техническое обслуживание лебедки с электрическим приводом производится электротехническим персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

7. Осматривать, чистить, смазывать и регулировать лебедку допускается только при отключенном электродвигателе с принятием дополнительных мер, предотвращающих ошибочную подачу напряжения (запирание пусковых устройств, снятие предохранителей). При невозможности принятия указанных мер необходимо отсоединить концы питающего кабеля на пульте его включения. На пусковых устройствах, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работы, вывешивается знак безопасности с поясняющей надписью: «Не включать – работают люди».

8. Лебедкой допускается проводить подъем и перемещение только тех грузов, которые не превышают ее грузоподъемность.

9. На находящихся в работе лебедках должен быть нанесен инвентарный номер, грузоподъемность и дата очередного испытания.

10. Лебедки, съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие техническое освидетельствование согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, в работу не допускаются. Выбракованные съемные грузозахватные приспособления, а также не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.

11. В зоне производства работ по подъему и опусканию грузов не допускается нахождение людей.

12. При выполнении монтажных работ допускается применять лебедки только с зубчатой или червячной передачей. Применение лебедок с фрикционными и ременными передачами не разрешается.

13. Лебедки устанавливают и закрепляют на фундаменте или раме. Для обеспечения их устойчивости на раму укладывают и закрепляют балласт с двойной рабочей нагрузкой.

14. Крепить лебедку и подвешивать полиспастные блоки к ранее установленным конструкциям зданий можно только по разрешению производителя работ.

15. Не разрешается крепить лебедку к металлоконструкциям или железобетонным изделиям, уложенным в штабеля.

16. Надежность крепления лебедки проверяет мастер или прораб до начала работы.

17. Лебедка устанавливается таким образом, чтобы с рабочего места обеспечивалась возможность наблюдения за перемещаемым грузом, и она должна находиться за пределами опасной зоны, создаваемой поднятым грузом или строящимся зданием.

18. Длина каната должна быть такой, чтобы при самом низком опускании груза на барабане оставалось не менее двух витков каната, а после укладки верхнего ряда каната реборды барабана  возвышались над ним не менее чем на два диаметра каната.

19. Сбегающий конец каната во избежание отрыва лебедки пропускают параллельно плоскости ее установки и навивают на барабан снизу. Отводной блок располагается на расстоянии не менее 20 длин барабана лебедки. Несоблюдение этого условия приводит к односторонней навивке каната, преждевременному его износу, повреждению лебедки, а в ряде случаев и к аварии.

20. Подключение электродвигателя лебедки выполняется кабелем, проложенным на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 6 м над проездами.

21. Кабели, прокладываемые на меньшей высоте, защищаются от механического повреждения изоляции, т.е. прокладываются в трубах или специальных коробах.

22. При наличии штепсельного соединения подключение лебедки допускается производить машинисту лебедки.

23. Должно проводиться техническое освидетельствование лебедок с проведением статического и динамического испытания после их установки и периодически, не реже чем через 12 месяцев.

24. Разрешение на эксплуатацию лебедки выдается лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией лебедок.

25. При эксплуатации лебедки с электрическим приводом необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в техническом описании инструкции завода-изготовителя и настоящей Инструкции.

26. Так как к работе с лебедками допускаются рабочие основных профессий, никакой дополнительной спецодежды и средств индивидуальной защиты не предусматривается (перечень средств индивидуальной защиты для рабочих основных профессий указан в таблице).

27. Опасные и вредные производственные факторы:

• падение с высоты груза и консолей;

• электрический ток;

• установка лебедки в опасной зоне строящегося здания;

• недостаточный вес пригруза лебедки;

• двиужущиеся машины, механизмы, их части;

• шум, вибрация;

• повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ.

28. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Требования безопасности перед началом работы

29. Проверить исправность лебедки и убедиться в достаточности смазки механизмов.

30. Осмотреть канат, грузозахватные устройства и убедиться:

• в отсутствии трещин и износа в грузозахватных устройствах и обрывов проволок, сплющиваний и перегибов в канате (машинист должен знать паспортные данные грузового каната и допустимое количество обрывов проволок на участке длиной в 6d, 30d, где d – диаметр каната);

• в отсутствии трещин и надрывов на зеве крюка, в его свободном вращении в обойме, а также в том, что его крепление предотвращает самоотвинчивание;

• в соответствии применяемых грузозахватных устройств массе и размерам поднимаемых или перемещаемых грузов, в отсутствии трещин и износа захватных частей.

31. Для записи результатов осмотра и проверки электролебедки должен вестись вахтенный журнал.

32. Проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ, наличие ограждений. При недостаточном освещении места работ или в случае, когда лицо, управляющее лебедкой, плохо различает сигналы стропальщика (сигнальщика) или перемещаемый груз, работа запрещается.

33. Убедиться, что все рукоятки и кнопки управления стоят в нулевом положении, и включить рубильник или другое подключающее устройство.

34. Проверить на холостом ходу:

• включение и выключение всех движений лебедки;

• исправность тормозов;

• исправность концевых выключателей.

35. Если во время осмотра и проверки на холостом ходу обнаружены неисправности, препят-ствующие безопасной работе лебедки, к работе не приступать, доложить об этом мастеру или другому непосредственному руководителю работ и поступать согласно его указаниям.

Требования безопасности при выполнении работы

36. Выполнять только ту работу, которая входит в обязанности машиниста, и подчиняться команде бригадира или другого лица, руководящего подъемом или перемещением груза.

37. Быть внимательным, во время работы не отвлекаться посторонними делами и разговорами, не отвлекать других.

38. Не поднимать грузы, вес которых превышает грузоподъемность лебедки. При сомнении в соответствии веса груза грузоподъемности лебедки следует получить разъяснение мастера или другого непосредственного руководителя работ.

39. Внимательно следить за ходом производственного процесса и строго согласовывать работу лебедки с командой, подаваемой лицом, руководящим подъемом или перемещением груза. Команду «Стоп» выполнять вне зависимости от того, кем этот сигнал подан.

40. Если перемещение груза создает для кого-либо опасность, немедленно остановить лебедку и не возобновлять работу до устранения опасности.

41. Пуск и остановку лебедки нужно производить плавно, не допуская раскачивания груза. Не разрешается переключение механизма лебедки с прямого хода на обратный до полной его остановки, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения аварии или травмы.

Если лебедка имеет электродвигатель с фазным ротором, то включение механизма подъема или перемещение груза следует производить переводом контроллеров с одного положения на другое с выдержкой времени. При остановке лебедки контроллеры следует выводить, не задерживаясь на промежуточных положениях, не допуская при этом раскачивания груза.

42. Не допускается ручное управление лебедкой без рукавиц, ремонт и подтяжка крепежных деталей во время работы лебедки.

43. Крюк каната лебедки при строповке необходимо располагать строго вертикально над поднимаемым грузом.

44. При подъеме не допускать ударов поднимаемого груза о конструкции зданий или сооружений, трубопроводы, электрооборудование и другие предметы.

45. Расстроповку опускаемого или поднятого груза допускается производить только после его надежного опирания на отведенное место или закрепления.

46. Во время работы лебедки запрещается:

• выполнять ремонтные работы, регулировать тормоза, смазывать и чистить механизмы;

• надевать соскочивший канат на барабан или ролик блока;

• поправлять на барабане неправильно наматываемый канат;

• резко тормозить при подъеме или опускании груза;

• оставлять канат после работы в натянутом положении;

• стоять вблизи натянутого каната;

• нагружать лебедку грузом, превышающим ее грузоподъемность;

• работать с неисправным заземлением (занулением);

• производить работу при неисправных тормозах;

• поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;

• поднимать груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном;

• подтаскивать груз по земле или бетону;

• освобождать лебедкой защемленные стропы или другие грузозахватные приспособления;

• выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом;

• поправлять стропы при поднятом грузе;

• производить зацепку грузов за упаковочную обвязку;

• поднимать грузы, если на них находятся посторонние или незакрепленные предметы.

47. Поднимать груз одновременно двумя лебедками разрешается только в присутствии производителя работ при условии, что скорости движения канатов обоих лебедок будут одинаковы.

48. Во время работы оператор не имеет права оставлять лебедку без надзора.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

49. Аварийная (незамедлительная) остановка электрической лебедки должна производиться при:

• несчастном случае или его угрозе;

• появлении запаха дыма или огня из электродвигателя или пускового устройства;

• повышенной вибрации корпуса лебедки;

• поломке лебедки;

• нагреве подшипниковых узлов лебедки сверх допустимой температуры;

• значительном снижении частоты вращения электродвигателя, сопровождающемся его быстрым нагревом.

50. При обнаружении возможности падения поднимаемого груза машинист должен немедленно оповестить всех членов бригады о возникшей опасности и приступить к ее устранению.

51. Учитывая, что к управлению лебедкой допускаются люди основных профессий, необходимо соблюдать меры безопасности в аварийных ситуациях, изложенные в инструкциях для этих профессий.

52. При возникновении несчастного случая необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой доврачебной помощи, вызвать скорую медицинскую помощь или организовать доставку потерпевшего в медицинское учреждение.

53. Обо всех несчастных случаях и авариях необходимо безотлагательно сообщать мастеру или прорабу.

Требования безопасности после окончания работы

54. Канат лебедки намотать на барабан или поднять крюк или другое грузозахватное приспособление в крайнее верхнее положение, рычаг управления ходом лебедки установить в нейтральное положение и выключить рубильник.

55. При расположении лебедки на неохраняемой территории питающий кабель отключить от электросети с помощью штепсельного соединения и смотать в бухту. При отсутствии штепсельного соединения рубильники или другое подключающее устройство необходимо запереть на замок.

56. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру или другому непосредственному руководителю работ.

57. Спецодежду и каску поместить в специально отведенное место в гардеробной.

58. Вымыть лицо, руки или принять душ.