Примерная инструкция

по охране труда для резчиков металла на ножницах

Общие требования безопасности

1. К работе в качестве резчика металла на ножницах допускаются:

• лица мужского и женского пола, достигшие 18 лет;

• прошедшие специальное обучение;

• прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

• прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

• не курить, не распивать спиртные напитки на рабочем месте;

• выполнять только порученную работу;

• изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Резчик металла на ножницах должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты:

4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

• движущиеся машины и механизмы;

• подвижные части производственного оборудования;

• повышенный уровень шума на рабочем месте;

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

5. Работник должен:

• уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастных случаях. Знать, где находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить сопровождение потерпевшего в лечебное учреждение;

• соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

• не принимать пищу на рабочем месте.

6. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Требования безопасности перед началом работы

7. Привести в порядок спецодежду, надеть и застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

8. Подготовить исправный и устойчивый инвентарь для укладки листов и нарезанных заготовок (столы, этажерки и т.п.), а также тару для обрезков. При наличии механизации стапелирования и уборки нарезанных полос строго следить за исправностью механизмов.

Листы, подлежащие раскрою, необходимо располагать примерно в одной плоскости со столом ножниц и невдалеке от них.

9. Убедиться в наличии и надежности крепления ограждений всех движущихся частей передаточного механизма приводных ножниц (шкивов, ремней, шестерен, маховиков, валов), а также предохранительных линеек или подвижных ограждений прижимов и ножей.

10. При педальном включении проверить наличие щитка, ограждающего педаль сверху. Опробовать усилие нажатия на педаль: оно должно быть не очень слабым, но и не сильным (2,5–3,5 кг).

11. Проверить крепление и правильность установки ножей в соответствии с толщиной и твердостью материала, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки.

12. На механических ножницах проверить на холостом ходу отсутствие сдвоенных ударов (исправность муфты включения), а также надежность работы тормоза. На ручных ножницах проверить положение противовеса: он должен препятствовать произвольному опусканию рычага-ножедержателя вниз и возвращать его в верхнее положение при опускании рычага.

13. Закрепить жестко упоры, фиксирующие разрезаемый лист, в соответствии с предстоящей работой. Длина нарезаемых полос должна быть меньше расстояния между направляющими стержнями упора.

14. Удалить со стола ножниц инструмент и другие предметы.

15. Приготовить необходимый во время работы инструмент, предусмотренный технологией, проверив его исправность, и расположить на специальной тумбочке вблизи ножниц в порядке, удобном для пользования.

Требования безопасности при выполнении работы

16. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

17. Работать только на тех ножницах, которые указаны в технологической карте на выполнение данной операции, и делать только ту работу, которая поручена администрацией.

18. Работая с подручным, согласовывать свои действия с его работой и предупреждать о пуске ножниц.

19. Все операции с листовым материалом – транспортировку, укладку, подачу к ножницам, сбор, сортировку и удаление обрезков – производить только в исправных рукавицах.

20. Листовой материал, подлежащий разрезке, надежно укладывать на специальные столы или подставки ровными стопками.

21. Не допускать скопления у ножниц нарезанных заготовок и обрезков. Следить, чтобы обрезки не попадали под пусковую педаль.

22. Не класть на стол или станину инструмент или какие-либо другие предметы.

23. Не работать с ножами, смазанными жиром или маслом. Ножи должны быть сухими; при загрязнении протирать и очищать их от окалины специальными щетками или кистями. Ножницы при этом должны быть отключены.

24. При загибании кромок или образовании заусенцев у разрезаемого листа проверить правильность зазора между ножами и остроту заточки последних при выключенном электродвигателе.

25. Образовавшиеся заусенцы удалять зачисткой на специальных абразивных кругах или специальными скребками (у тонкого материала).

26. Запрещается резать материал толщиной большей, чем разрешено паспортом ножниц, и разрезать несколько листов одновременно.

27. Не снимать упоры, ограничивающие подачу материала, предохранительные линейки и подвижные ограждения ножей и прижимов. Подвижное ограждение должно быть на петлях.

28. Следить за исправным состоянием и прочным креплением ножей, периодически проверяя отсутствие ослабления в прижимных болтах; ножи с трещинами, выкрошивающейся режущей кромкой или затупившиеся необходимо заменить.

29. Следить за плотным прилеганием полосы и листа к столу ножниц; при обработке листов и полос, превышающих размеры стола, применять специальные приставные подставки и упоры.

30. В случае недостаточной устойчивости стола работу прекратить и его надежно установить.

31. При резке на ручных ножницах положить на стол лист до упора, одной рукой прижать лист к столу, а другой – опустить рычаг-ножедержатель.

32. При резке листов малого размера (на гильотинных ножницах) и остатков листа подавать материал при помощи специальной накладки, а не руками.

33. He допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, и без разрешения мастера не доверять ножницы другому рабочему.

34. Не поправлять материал на ножницах после нажатия на педаль, даже если он подан неправильно.

35. Работать без предохранительных устройств ножей и прижимов, исключающих попадание рук под ножи, категорически запрещается.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

36. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям:

• отключить используемое оборудование;

• при возникновении пожара или загорания работник обязан:

– немедленно сообщить об этом в пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и что горит, и руководителю объекта;

– принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

– приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

– по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

– на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану объекта с целью исключения хищения материальных ценностей.

37. Оказать необходимую первую доврачебную помощь потерпевшему на производстве, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

38. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

Требования безопасности по окончании работы

39. Выключить электродвигатель и запереть включающее устройство.

40. Протереть ножницы и смазать трущиеся части. Очистить стол от окалины и масла.

41. Привести в порядок рабочее место: сложить в ровные стопки остаток материала, убрать в тару или на предназначенное место обрезки, сдать готовую продукцию.

42. Собрать использованный обтирочный материал и сложить его в соответствующую тару.

43. Убрать на место ручной инструмент.

44. Сообщить мастеру обо всех имевшихся неполадках в работе ножниц.